México, D. F., 10 de julio de 2013

CREAN ALUMNOS DEL IPN SISTEMA MECATRÓNICO

MÓVIL PARA DETECTAR INCENDIOS FORESTALES

- Emplean técnicas de visión artificial y sensores especiales para detectar los incendios

- Mediatamente un software especial se emite una señal a la central de monitoreo para que la autoridad correspondiente pueda extinguirlo  desde la fase inicial

C-176

Ante el peligro que representan los incendios forestales en México, particularmente durante la época de estiaje, alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) construyeron un sistema mecatrónico que permite detectar el fuego y envía una alerta a una central de monitoreo para que las autoridades correspondientes puedan extinguirlo en la fase inicial.

Se trata de un prototipo diseñado por los alumnos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) del IPN, Ezequiel Díaz Ávila, Juan Carlos Reyes Andrade y Francisco Daniel Santander Pérez, quienes consideraron necesaria la generación de tecnología aplicada orientada a resolver los problemas más significativos de distintos sectores.

Explicaron que el Sistema Mecatrónico Móvil para Detectar Incendios Forestales fue diseñado pensando en el cuidado ambiental; por ello no descartan la posibilidad de continuar mejorándolo y, posteriormente, establecer mecanismos de vinculación con las autoridades correspondientes para utilizarlo en las zonas donde se registra el mayor número de incendios cada año.

Los alumnos de la carrera de Ingeniería Mecatrónica señalaron que el prototipo puede localizar y rastrear incendios forestales mediante la aplicación de técnicas de visión artificial,  y fue acondicionado para transitar por distintos tipos de terreno.

Detallaron que el sistema móvil es inalámbrico y se puede trasladar en áreas abiertas; cuando detecta llamas a través de la visión artificial y percibe temperaturas de hasta 200 grados centígrados mediante sus sensores, en ese momento envía una señal al centro de control en donde se monitorea lo que suceda en campo.

Luego de detectar altas temperaturas, el Sistema Mecatrónico Móvil para Detectar Incendios Forestales se posiciona en un nuevo sitio para ponerse a salvo de cualquier daño.

“En una zona en donde hace mucho calor y tomando en cuenta que el prototipo es de metal, la temperatura de éste puede subir hasta 50 grados. Cuando sobrepasa ese nivel es porque hay una fuente de calor considerable y envía la señala al centro de monitoreo”, indicaron.

Los alumnos politécnicos destacaron que la comunicación que el dispositivo mantiene de manera permanente con la central de monitoreo se realiza mediante un software de su autoría; “éste le permite trabajar de manera autónoma y estar siempre en contacto con varias computadoras conectadas en red”.

Mencionaron que el prototipo funciona con dos baterías recargables de 12 voltios que consumen, entre las dos, un promedio de 10 amperes. Tienen una duración continua de entre 8 y 10 horas, pero con el propósito de convertirla en una tecnología sustentable, los jóvenes creadores planean posteriormente incorporar una fotocelda.

Señalaron que con el propósito de proteger el desarrollo, próximamente iniciarán los trámites para obtener el registro de autor.

Ezequiel Díaz Ávila, Juan Carlos Reyes Andrade y Francisco Daniel Santander Pérez comentaron que el hecho de ser alumnos de distintos semestres permitió tener una experiencia enriquecedora, y su objetivo inmediato es establecer colaboración con algunos estudiantes de ingeniería telemática para mejorar el sistema de comunicación, a fin de conseguir que el prototipo tenga mayor alcance.

===000===